Регламент выполнения мероприятий по подключению к системе

теплоснабжения реконструируемых и вновь вводимых

объектов капитального строительства.

Для подключения к системе теплоснабжения МУП ПУЖКХ г.Малгобек необходимо выполнить следующее:

- Оформление заявления на получение технических условий на подключение к системе теплоснабжения в МУП ПУЖКХ г.Малгобек.

Бланк заявки на подключение к системе теплоснабжения с перечнем необходимых документов, которые необходимо предоставить, в качестве приложения к заявлению, выдаётся в ПТО МУП ПУЖКХ г.Малгобек.

Оформленная заявка на подключение с приложением необходимых документов сдается в приемную МУП ПУЖКХ г.Малгобек.

Максимальный срок выдачи подписанного договора на подключение 30 дней с момента подачи надлежащим образом заполненной заявки. Выдача договора на подключение производится в ПТО МУП ПУЖКХ г.Малгобек.

Если заявка на подключение заполнена ненадлежащим образом, МУП ПУЖКХ г.Малгобек информирует об этом заявителя в письменной форме и срок выдачи договора на подключение увеличивается на время устранения заявителем всех замечаний.

- Разработка заявителем проекта на теплоснабжение.

Проект разрабатывает организация имеющая разрешение на данный вид деятельности согласно технических условий, являющихся приложением к договору на подключение к системе теплоснабжения.

- Согласование проекта на теплоснабжение в МУП ПУЖКХ г.Малгобек.

Заявление на согласование проекта на имя старшего инженера МУП ПУЖКХ г.Малгобек с экземпляром копии проекта предоставляется в ПТО МУП ПУЖКХ г.Малгобек.

Согласование проекта теплоснабжения выполняется по ул. Базоркина 47.

Срок согласования проекта 14 дней после подачи заявления. Согласование проекта выдаётся ПТО МУП ПУЖКХ г.Малгобек.

- Строительство теплосети.

Строительство тепловой сети ведется в соответствии с проектом под техническим надзором МУП ПУЖКХ г.Малгобек. После окончания монтажных работ и перед засыпкой, тепловую сеть необходимо предъявить для проверки соответствия выполненных работ проектным требованиям и проведения гидравлических испытаний представителю МУП ПУЖКХ г.Малгобек. Вызов представителя для оформления актов на скрытые работы и проведения гидравлических испытаний осуществляется по телефону 89287347931.

- Монтаж индивидуального теплового пункта.

Монтаж индивидуального теплового пункта должен производится по согласованному проекту. Если теплоснабжающей организацией является МУП ПУЖКХ г.Малгобек, после окончания монтажа необходимо вызвать представителей для осмотра и проведения гидравлических испытаний по телефону 89287347931.

- Монтаж узла учета тепловой энергии и ГВС.

Монтаж узла учета тепловой энергии и ГВС должен производится по согласованному проекту. Если теплоснабжающей организацией является МУП ПУЖКХ г.Малгобек, после окончания монтажа необходимо вызвать представителей для осмотра и проведения гидравлических испытаний по телефону 89287347931.

- Получение справки о выполнении технических условий.

Заявление на получение акта выполнения технических условий оформляется на имя главного инженера МУП ПУЖКХ г.Малгобек и передаётся в приемную МУП ПУЖКХ г.Малгобек.

К заявлению прикладывается следующая исполнительная документация:

- акт технической готовности теплотрассы;

- проектная документация марки ТС, КЖ или АС (строительная часть теплотрассы);

- план подвала (марка ОВ);

- технические условия на подключение к системе теплоснабжения;

- согласование проекта теплоснабжения;

- акты освидетельствования скрытых работ:

- подготовка основания теплотрассы;

- укладка канала тепловой сети, битумная обмазка канала тепловой сети, тепловых камер;

- монтаж трубопроводов, неподвижных и скользящих опор, тепловых камер;

- антикоррозийное покрытие трубопроводов, изоляция и покровный слой трубопроводов;

- укладка плит перекрытия, битумная гидроизоляция;

- растяжка компенсаторов;

- установка арматуры;

- проведение очистки, промывки (продувки) трубопроводов;

- на разбивку трассы тепловой сети;

- комплексное испытание теплотрассы.

- акт на гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети;

- химбаканализ воды;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей, запорной арматуры, сварочных материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- журнал общих работ;

- сведения о сварных соединениях и результатах их контроля, схемы расположения сварных стыков трубопроводов, сводная таблица сварных стыков, журнал сварочных работ, сведения о сварщиках, выполнявших работы;

- исполнительные съемки теплотрассы, водопровода, канализации, электрических сетей (М 1:500)

Срок рассмотрения технической документации и выдача справки о выполнении технических условий - в течение 14 дней. Акт выдаётся ПТО (ул. Базоркина 47).

- Получение разрешения на эксплуатацию в «УПРАВЛЕНИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ»

После получения от МУП ПУЖКХ г.Малгобек справки о выполнении технических условий необходимо получить разрешение на эксплуатацию в «УПРАВЛЕНИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ»

- Заключение договора теплоснабжения.

Для заключения договора теплоснабжения необходимо обратится в ПТО МУП ПУЖКХ г.Малгобек с правоустанавливающими документами на объект и справкой о выполнении технических условий (в случае если теплоснабжающей организацией является МУП ПУЖКХ г.Малгобек).

- Присоединение к тепловой сети.

Перед присоединением необходимо за пять рабочих дней направить в адрес МУП ПУЖКХ г.Малгобек письмо для получения разрешения с указанием даты работ и контактного телефона исполнителя (передается в приемную МУП ПУЖКХ г.Малгобек, ул. Базоркина 47).

Работы по подключению при температуре наружного воздуха ниже -10°С не допускаются. Врезка в тепловую сеть осуществляется в присутствии представителей МУП ПУЖКХ г.Малгобек. После присоединения к тепловой сети составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр передается абоненту, второй остается в МУП ПУЖКХ г.Малгобек.

11. Порядок подачи тепловой энергии.

Подача тепла производится по письменной заявке потребителя с указанием даты, времени и контактного лица за 1 сутки до включения.